TUGAS KULIAH PENGINDERAAN JARAK JAUH

JUDUL :

PENENTUAN KERAPATAN TAJUK MENGGUNAKAN NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI)

TUJUAN :

- MENGETAHUI CARA PENGAMBILAN DATA LANDSAT ETM 7+ DAN MENGOLAHNYA MENJADI CITRA NDVI

- MENJELASKAN NILAI SEBARAN NDVI DI KOTA MEDAN BERDASARKAN LOKASI TERTENTU (PER KECAMATAN)

BAHAN DAN ALAT:

- Citra Landsat ETM7+ atau Landsat TM 5 yang diunduh dari situs glovis.usgs.gov (path row 129057, tahun citra sesusai pembagian kelompok apda Halaman 2)

- PC/Notebook dengan spesifikasi dapat menjalankan Program Global Mapper 6 dan ERDAS IMAGINE 8.5 dan perangkat WIFI untuk mengunduh file citra

METODE UMUM

- Pengunduhan citra di situs glovis.usgs.gov

- Extract Citra memakai sofware pengekstrak (WinZip/WinRar atau Global Mapper)

- Export format TIFF ke IMG

- Pembuatan Citra Komposit (layer stck) (5 Band (12345) dan 3 Band (345))

- Subset Image (Pemotongan Citra)

- Pembuatan Citra NDVI (disertai perubahan attribut dengan perubahan c0lor dan penambahan kolom Area)

- Analisis deskriptif sebaran NDVI kota Medan (per kecamatan)

Pembagian Tugas Unduh Citra dab Data Laporan NDVI

| No. | Kelompok | Data Citra dari Situs Glovis |
| --- | --- | --- |
| 1. | I | May, 1989 |
| 2. | II | Jun, 1989 |
| 3. | III | Dec, 1990 |
| 4. | IV | Jan, 1991 |
| 5. | V | Aug, 1999 |
| 6. | VI | Feb, 2001 |
| 7. | VII | Jun, 2001 |
| 8. | VIII | Feb, 2002 |
| 9. | IX | May, 2002 |
| 10. | X | Jul, 2002 |
| 11. | XI | May, 2003 |
| 12. | XII | Jan, 2003 |
| 13. | XIII | May, 2006 |